BDA-2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Символ молнии со стрелой, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения пользователя о присутствии неизолированного “опасного напряжения“ внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять для людей риск удара электрическим током. |
| --- | --- |
|  | Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций об эксплуатации и (сервисном) обслуживании в литературе, входящей в комплект изделия. |

- Прочтите эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Учитывайте все предупреждения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте этот аппарат вблизи воды.

- Чистить только при помощи сухой ветоши.

- Не закрывать вентиляционные отверстия. Устанавливать в соответствии с инструкциями изготовителя.

- Не устанавливать вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, или другой аппаратуры (включая усилители), которые вырабатывают тепло.

- Не нарушайте защитную функцию полярной вилки или вилки заземляющего типа. У полярной вилки имеются два штыря, один из которых шире другого. У заземляющей вилки имеется два штыря и третий заземляющий штырь. Широкий штырь или третий штырь предусмотрены для Вашей безопасности. Если штатная вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к своему электрику для замены Вашей устаревшей розетки.

- Защищайте кабели питания от хождений по ним или защемлений, особенно у вилок и мест, где они выходят из аппарата.

- Используйте только приспособления/принадлежности, которые рекомендованы изготовителем.

- Используйте только с тележкой, стендом, треногой, кронштейном или столом, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с аппаратом. В случае использования тележки проявлять осторожность при перемещении сборки тележка/аппарат, во избежание получения травмы в случае опрокидывания.

- Отсоединять этот аппарат от сети питания при его перемещении и во время грозы, или если аппарат не будет использоваться в течение длительных промежутков времени.

- Обращайтесь за всем обслуживанием к квалифицированному сервисному персоналу. Обслуживание потребуется в случае, если аппарат был каким-либо образом поврежден, например, в случае повреждения кабеля электропитания или вилки, или если была пролита жидкость, или в аппарат попали посторонние предметы, аппарат попал под воздействие дождя или влаги, не работает надлежащим образом или ронялся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЭТОТ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ КАПАЮЩЕЙ ИЛИ ПРОЛИТОЙ ЖИДКОСТИ И ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБОРУДОВАНИИ ЛЮБЫХ ПРЕДМЕТОВ, ЗАПОЛНЕННЫХ ЖИДКОСТЯМИ, ТАКИХ КАК ВАЗЫ.

ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТСОЕДИНИТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОТСОЕДИНИТЬ ВИЛКУ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ РОЗЕТКИ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

ВИЛКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НЕМЕДЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ BRYSTON

Для аналоговых аудио-схем Bryston гарантируется отсутствие производственных дефектов в течение двадцати (20) лет с оригинальной даты изготовления. Гарантия распространяется на запчасти и работы.

Для цифровых схем Bryston и кабелей гарантия дается на пять лет с оригинальной даты изготовления. Гарантия распространяется на запчасти и работы.

Для продуктов Bryston, имеющих приводные движущиеся детали, за исключением приводов регулировки громкости, гарантия дается на три года с оригинальной даты изготовления. Гарантия распространяется на запчасти и работы.

Bryston устранит неполадку путем ремонта или замены, в зависимости от того, что мы сочтем необходимым, для восстановления полной работоспособности продукта. Bryston оплачивает только стоимость доставки при возврате в течение всей продолжительности гарантии на конкретный продукт.

В случае дефекта или неисправности, свяжитесь с ремонтными центрами Bryston за авторизацией на возврат. Продукты должны возвращаться только с использованием оригинального упаковочного материала. Упаковочный материал в случае необходимости можно приобрести у Bryston. Настоящая гарантия считается недействительной, если дефект, неисправность или отказ продукта или любого компонента будут вызваны повреждением (образовавшимся не в результате дефекта или неисправности) или неправильным использованием во время нахождения в распоряжении клиента. Вскрытие лицами, отличными от уполномоченного заводом-изготовителем сервисного персонала, или невыполнение полностью инструкции по эксплуатации Bryston аннулирует гарантию. Настоящая гарантия дает Вам определенные законные права, и Вы можете также иметь другие права, которые могут меняться в зависимости от региона и страны. Начиная с 22.02.2006 г. Bryston будет давать гарантию только на продукты Bryston, купленные через уполномоченных дилеров Bryston. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, продукты Bryston с кодом даты 0608 или выше (формат кода даты - “ггнн”, где “гг” - две последние цифры года, а “нн” - это неделя года) должны сопровождаться копией накладной на продажу от авторизованного дилера Bryston. Гарантия передается от первоначального владельца к последующему владельцу постольку, поскольку при перепродаже передается копия накладной на продажу от оригинального авторизованного дилера Bryston. Копия накладной на продажу любому последующему владельцу должна включать ТОЛЬКО Название Авторизованного дилера Bryston и Модель и Серийный номер продукта Bryston. Гарантия действует только в стране первоначальной покупки, если предварительно не разрешено иное со стороны Bryston.

| СЕРВИС BRYSTON в КАНАДЕ: | СЕРВИС BRYSTON в США: | СЕРВИС BRYSTON за пределами Канады и США: |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес: | P. O. BOX 2170, Stn. Main PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA K9J 7Y4 | 79 COVENTRY ST. , Suite 5NEWPORT, VERMONTU. S. A. 05855-2100 | свяжитесь с Вашим локальным дистрибьютором, или |
| Курьерский адрес: | 677 NEAL DRIVE PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA K9J 6X7 | ТЕЛ.: ФАКС: Эл. почта | 802-334-1201 802-334-6658 usaser@bryston.ca | ПРОВЕРЬТЕ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ: НАПИШИТЕ НАПРЯМУЮ ПО Е-МЕЙЛ: ОТПРАВЬТЕ ФАКС В BRYSTON НАПРЯМУЮ: ПОЗВОНИТЕ В BRYSTON НАПРЯМУЮ: | www.bryston.ca cdnser@bryston.ca 01-705-742-0882 01-705-742-5325 |
| ТЕЛ.: ФАКС: Эл. почта | 705-742-5325 705-742-0882 cdnser@bryston.ca |  |  |  |  |

УКАЗАНИЯ_ПО_БЕЗОПАСНОСТИ_КОНТАКТНЫЙ_ЛИСТ_ГАРАНТИИ_20120816

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Bryston BDA-2 – это внешний стерео цифро-аналоговый преобразователь по последнему слову техники, в котором используются полностью дискретные аналоговые усилительные цепи класса A собственной разработки Bryston.

- Вход USB Audio Class 2 (192KHz/24Bit асинхронный)

- Отдельные аналоговые и цифровые линейные блоки питания

- Дискретный аналоговый выходной каскад класса A

- Сверхдискретизация

- Синхронная повышающая дискретизация (176.4K/192K)

- Независимые Аналоговые и Цифровые пути сигнала

- Восемь цифровых аудиовходов:

- 1x USB Audio Class 2,

- 4x SPDIF (коаксиальный провод)

- 2x оптический (TOSLINK)

- 1x AES/EBU

- Частоты дискретизации: 32 кГц, 44. 1 кГц, 48 кГц, 88. 2 кГц, 96 кГц, 176. 4 кГц, 192 кГц

- 16-24Bit PCM, 16Bit 32K-48K USB

- Стереовыходы: полностью дифференциальный симметричный XLR и несимметричный RCA.

- Цифровые входы: SPDIF с трансформаторной связью и AES/EBU.

- Выход с обходной цепи SPDIF COAX

- Программное обеспечение, обновляемое через порт RS232

- Опциональный пульт дистанционного управления

- Удаленный пусковой сигнал 12 В вкл/выкл

- Совместим с CD-приводами, Звуковыми платами, Компьютерами, Музыкальными Серверами.

- Косметически соответствует C-серии BP26, MPS2, BCD-1 и т.д.

ВЫБОР ВХОДА:

Цифровой сигнал сначала поступает в BDA-2 через либо коаксиальный SPDIF, либо оптический TOSLINK, AES/EBU, либо USB-вход. Это обычные цифровые выходы от CD-привода, Звуковой платы, Компьютера, Музыкального Сервера и т.д. Один из этих 8 входов выбирается при помощи либо кнопочного переключателя передней панели, либо инфракрасного пульта дистанционного управления.

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ BR2:

Инфракрасный пульт дистанционного управления BR2, предлагаемый для использования с BDA-2, - это многофункциональный пульт дистанционного управления, способный управлять не только BDA-2, но также и CD-плеером BCD-1 и многими предусилителями и интегрированными усилителями Bryston, такими как BP26, BP6, BP16, BP17, B60R B100 и B135. Для более подробной информации см. Руководство пользователя BR2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ:

Как правило, если Ваш BDA-2 оборудован трехштыревым заземленным сетевым шнуром, Вы можете снизить вероятность образования местных петель заземления, которые могут вызвать фон или шум в системе, вставив его сетевой шнур в ту же самую сетевую розетку рядом с усилителем мощности и другим оборудованием в Вашей системе.

ИНДИКАТОР ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ:

BDA-2 содержит цепь обнаружения пониженного напряжения, которая зажигает красный светодиодный индикатор Up-Sample (повышение дискретизации), если напряжение подключенного блока питания от сети переменного тока будет ниже номинального на 20% или более (например, <96vac для БП 120vac, или <185vac для БП 230vac). Если присутствует такое состояние пониженного напряжения, BDA-2 не будет включаться, и единственным светодиодным индикатором, который загорится, будет красный индикатор Up-Sample.

ВНУТРЕННИЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

BDA-2 содержит единственный плавкий предохранитель, расположенный внутри устройства. Если понадобится заменить этот плавкий предохранитель, мы рекомендуем Вам обратиться к компетентному сервисному персоналу.

| Внутренние плавкие предохранители BDA-2 |
| --- |
| Напряжение | Тип предохранителя | Номер детали |
| 100 В ~ | T 500 мА L 250 В | 218.500 |
| 120 В~ | T 500 мА L 250 В | 218.500 |
| 230 В~ | T 315 мА L 250 В | 218.315 |
| 240 В~ | T 315 мА L 250 В | 218.315 |

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BDA-2:

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ:

Номера разделов относятся к иллюстрации передней/задней панели:

- Светодиодная линейка SAMPLE RATE (частота дискретизации): Восемь светодиодов, расположенных в 2 колонках X 4 ряда. Отображает частоту дискретизации выбранного входа и заблокирован он или нет.

- Up-Sample (повышение дискретизации): Задействует повышение дискретизации, таким образом, что поступающие частоты дискретизации 32 K, 48 K или 96 K sps (опросов в секунду) будут повышены до 192 K (индикаторы ~ см. выше ~ светло-зеленые), а 44.1 K и 88.2 K sps будут повышены до 176.4 K (светло-янтарный индикатор), что позволит оптимальную работу ЦАП.

Примечание: Индикатор Up-Sample может также использоваться для индикации ситуации пониженного напряжения, при которой поступающее напряжение переменного тока ниже номинального приблизительно на 20% или больше. См. раздел ИНДИКАТОР ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ выше.

- ВХОДЫ OPTO: Имеются два входа TOSLINK для оптического цифрового аудио.

- ВХОДЫ SPDIF: имеются четыре входа SPDIF для подсоединения коаксиального кабеля. Два входа имеют разъемы RCA (тип phono), и еще два имеют разъемы BNC.

- ВХОД AES/EBU: имеется один полностью симметричный вход AES/EBU (сокращения от: Общество инженеров-звукотехников / Европейский радиовещательный союз), использующий 3-контактный разъем XLR "мама" для подсоединения витой пары проводов для сигнала цифрового аудио.

- Вход USB: Имеется единственный вход USB Audio Class 2 (24 bit/192KHz). Для использования этого порта может понадобиться установить новые драйвера в Вашем компьютере. См. страницы 5 и 6 этого руководства для дополнительной информации.

При подсоединении к ПК может понадобиться направить поток цифрового аудио от Вашего компьютера через его порт USB на BDA-2. Для этого нажмите меню ПУСК Вашего ПК, затем выберите ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ > ЗВУК И ОБОРУДОВАНИЕ > ЗВУК и убедитесь, что выбран Bryston BDA-2.

| Индикаторы статуса USB: | Частота дискретизации | Блокировка | USB1 | USB6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбран USB и кабель не подсоединен | X | X | X | Красный |
| Выбран USB и кабель подсоединен* | X | X | Зеленый | Красный |
| Выбран USB и кабель подсоединен** | X | X | Зеленый | Зеленый |
| Выбран USB, подсоединен с действительным сигналом: | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый |

* НЕ установлены надлежащие драйверы USB Audio Class 2.

** установлены надлежащие драйверы USB Audio Class 2.

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ~ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЖДУЩЕГО РЕЖИМА: Когда индикатор над выключателем питания горит красным цветом, устройство находится в ждущем режиме. Если на передней панели не горит ни этот индикатор, ни какой-либо другой, то в устройство не подается электропитание, или перегорел внутренний плавкий предохранитель. См. также раздел Удаленный пусковой сигнал.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ BDA2:

- СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА: Имеется 8 индикаторов того, какой вход был выбран. Индикатор загорится светло-зеленым цветом, если на выбранном входе присутствует сигнал PCM, и красный для любого другого текущего состояния сигнала, включая многоканальные сигналы AC3.

- АНАЛОГОВЫЕ АУДИОВЫХОДЫ: BDA-2 поставляется с одной парой золоченых штекеров RCA (типа phono) для несимметричных (с одним выводом) выходов, а также одной парой полностью симметричных выходов на штырьковых разъемах XLR («папа»). Все разъемы с золотым покрытием, и все выходные сигналы полностью буферизованы каскадами дискретного аналогового аудио-усилителя Bryston.

- ВЫХОД SPDIF: Сигнал, присутствующий на выходном разъеме SPDIF – это тот сигнал, который выбран как входной источник. Этот сигнал не изменяется, за исключением входных сигналов USB.

- ВВОД УДАЛЕННОГО СИГНАЛА ЗАПУСКА: BDA-2 поставляется с входом Сигнала запуска, предназначенным для упрощения удаленного управления вкл/выкл, реализованного аппаратно. Двухштыревой разъем подключается к блоку неизолированных выводов CO110A-11102, поставляемому вместе с Вашим BDA-2 (см. иллюстрацию выше справа). Подача управляющего напряжения DC (постоянного тока) от 3 до 12 В (с током большим или примерно равным 3 мА) позволит Вам удаленно включать и выключать Ваш BDA-2. Удаленный Сигнал запуска имеет приоритет над кнопочным переключателем передней панели. Если вначале на вход сигнала запуска подается действительное управляющее напряжение, когда BDA-2 уже включен, то может понадобиться переключить устройство один раз вкл/выкл через вход Сигнала запуска для создания приоритета сигнала запуска на входе над переключателем передней панели.

- ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ: Эта табличка содержит точный номер модели устройства, серийный номер, номинальные электрические параметры и дату изготовления. Не удалять.

- ПОРТ RS232: Для загрузки нового программного обеспечения в BDA-2 (см. ниже Обновления встроенного программного обеспечения) и для передачи кодов управления в BDA-2 из систем управления, таких как Crestron & AVX. Гнездовой разъем DB9 («мама») на BDA-2 соединяется с соответствующим штырьковым-разъемом DB9 («папа») на компьютере, способном исполнять программу, совместимую с Windows.

Коды управления, перечисленные ниже, симулируют действия соответствующих кнопок на передней панели BDA-2 и дистанционном управлении BR2.

| 021: | источник OPTO-1 | 022: | источник OPTO-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 023: | источник SPDIF-1 | 024: | источник SDIF-2 |
| 025: | источник SPDIF-3 | 026: | источник SPDIF-4 |
| 027: | источник AES/EBU | 028: | источник USB |
| 029: | Питание ВКЛ/ВЫКЛ (перекидной) | 030: | Повышение дискретизации ВКЛ/ВЫКЛ |
| 031: | Питание ВКЛ | 032: | Питание ВЫКЛ |
| 033: | Повышение дискретизации ВКЛ | 034: | Повышение дискретизации ВЫКЛ |

- ВХОД ПИТАНИЯ IEC: Использовать только одобренный кабель питания IEC-320 с разъемом типа C13 для соединения с входом питания IEC-320-C14 на BDA-2.

- ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК для дистанционного управления

ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обновления встроенного программного обеспечения BDA-2 будут периодически доступны у дилеров Bryston или непосредственно от Bryston Ltd. Эти обновления встроенного программного обеспечения будут поставляться как исполняемый файл (программа), которая, при исполнении на Вашем ПК, выполнит поиск доступных последовательных портов на Вашем компьютере и затем выполнит поиск BDA-2 перед загрузкой и автоматической установкой нового встроенного программного обеспечения на Вашем BDA-2.

- Если BDA-2 включен, переведите его в ждущий режим, нажав кнопку POWER (питание) либо на передней панели, либо на дистанционном управлении. Когда индикатор над кнопкой POWER (питание) загорится красным цветом, BDA-2 будет переведен в ждущий режим.

- Соедините подходящим кабелем RS232 свой ПК (жаль, но MAC не поддерживается на этот раз), и BDA-2. В большинстве случаев (в зависимости от Вашего компьютера) это будет прямой кабель DB9-папа - DB9-мама.

- Если Ваш компьютер не содержит последовательный порт RS232, но содержит порт USB, то имеются по небольшой цене адаптеры USB на последовательный порт RS232.

- После исполнения появится диалоговое окно, аналогичное изображенному ниже (следующая колонка). Нажмите OK, и программа выполнит поиск последовательного порта BDA-2 через любой доступный последовательный порт на Вашем компьютере.

- Когда последовательный порт BDA-2 будет найден, диалоговое окно отобразит это при помощи сообщения “BDA2 found on ComX” (“BDA2 найден на ComX”). Нажмите на UPDATE (обновить), чтобы начать процедуру обновления.

- После завершения заключительное диалоговое окно попросит Вас нажать на EXIT (выйти) для завершения.

Примечание. В некоторых случаях может понадобиться получить более новую версию MSCOMM32.OCX, управляемого через Visual Basic. Свяжитесь с Microsoft, если Вы увидите предупреждения или предостережения в отношении этого управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ:

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Частотная характеристика: 20-20 кГц ±0,1 дБ Шум: -140dB, невзвешенный Уровень выходного сигнала: 4,6 В симм., 2,3 В несимм. Дрожание (джиттер): незначительное Коэффициент нелинейных искажений и шум (THD+N): 0,002% Интермодуляционные искажения (IMD): 0,0003% Отгрузочный вес: 18 фунтов (8,2 кг) Размеры: ширина 17" (станд.) или 19" (монтаж в стойке) (см. справа) |  |
| --- | --- |

Установка драйвера USB Audio Class 2

Установка на MAC OS X

MAC OS 10.6.4 и выше содержат встроенную поддержку USB Audio Class 2, и не требуются никакие дополнительные драйверы.

Установка на Windows 7:

Чтобы использовать Bryston BDA2 в качестве звукового USB-устройства, для операционной системы Windows необходима установка дополнительных USB-драйверов.

Эти драйвера можно найти на USB-ключе Bryston, который включен в коробку.

Соедините Bryston BDA2 с Вашим компьютером.

Вставьте USB-ключ Bryston в порт USB на Вашем компьютере. В Проводнике Windows, перейдите к USB-ключу Bryston (BRYSTON_USB).

Теперь выполните файл, называющийся “setup.exe”. Откроется следующее окно:

Нажмите на кнопку "Next>" (далее).

Установите аудио-драйвер USB Bryston в папку по умолчанию, или измените папку для установки в случае необходимости. Нажмите на кнопку “Install” (установить).

Два раза появится предупреждение о безопасности Windows.

Драйвера USB безопасны для использования, поэтому выберите: “Все равно установить это программное обеспечение - драйвер”

Мастер установки скопирует все необходимые файлы и предустановит драйвера. После успешной установки откроется следующее окно.

Нажмите на кнопку "Next>" (далее).

Мастер установки закончил работу и теперь Windows установит аудио-драйвера Bryston USB. Теперь Bryston BDA2 D/A готов к использованию в Windows в качестве звукового устройства.

300029-1_BDA2_20121122

# Footnotes

Прим. перев.: На большинстве компьютеров имеется внутренний COM-порт(ы) на материнской плате – достаточно купить планку с COM-портом и соединить ее с материнской платой.

Прим.: следующая колонка в оригинале руководства